Наименование проекта – Каспийская Экологическая Программа, Устойчивое развитие каспийских прибрежных сообществ.

Номер проекта - EuropeAid/116155/C/SV/Multi

Страна – Азербайджан

Наименование промежуточного отчета: Техническая помощь проекту

“ Сохранение водных ресурсов путём модернизации

ирригационной системы села

Нохудлу Сальянского района Азербайджана ”

Номер проекта:  NS-AZ-04-317

Проект выполняется

“ Ассоциацией  водопользователей   села

Нохудлу Сальянского района Азербайджана ”

Автор отчета: Огтай Салимов

Дата отчета: Май 2005г.

Оглавление:

1.Введение.............................................................................................3

2.Рекомендации выданные клиенту.................................................. .4

3.Ход выполнения работ по проекту..................................................4

4.Рекомендации по дальнейшей поддержке......................................8

5.Заключение .......................................................................................9

Приложение 1. Техническое задание по проекту...........................10

Приложение 2. План ирригационный системы...............................11

- Введение

Целью проекта “ Сохранение водных ресурсов путём модернизации

ирригационной системы села Нохудлу Сальянского района Азербайджана ” является модернизация  существующих оросительных систем для более рационального использования водных ресурсов местными фермерами и населением села Нохудлу .

Часть ирригационной системы подлежащей восстановлению по проекту является отводом Миль - Мугамского коллектора,  и  эксплуатируется Ассоциацией водопользователей села Нохудлу и предназначена для орошения земель принадлежащих жителям сел Ашагы Нохудлу и Йухары Нохудлу Сальянского  района Азербайджанской Республики. Ирригационная система построена в конце  70-х годов прошлого века. Селения находятся у реки Куры, вверх 70 км от стока реки. По проекту подлежали очистке каналы протяженностью около 4000 метров, в.т. числе 2840 метров каналов шириной 2500мм и менее, магистральные  и вспомогательные шириной менее 1000 мм. Ирригационной  системе подлежащей восстановлению  имеется  15 затворов и 6 водозаборов. Система не очищалась более 12 лет.

Участком ирригационной системы пользуются жители села Нохудлу с населением  3000 человек (730 дворов), орошается более 600га  посевных земель и приусадебные хозяйства.

Задачей поддержки проекта со стороны “IMC Consulting ” являлась организация детальной консультативной поддержки по осуществлению работы, оказание содействия при выборе оптимального варианта специальной техники и оборудования.

Ожидалась что исполнители проекта воспользовавшись опытом и знаниями консультанта будут осуществлять проект с минимальными затратами, без ущерба окружающей среде, в сроках планируемым проектом с использованием наиболее эффективной техники в данных условиях местности.

2. Рекомендации выданные клиенту

- До привлечения  техники к модернизационным работам, целесообразно на участках каналов проходящий под автодорог и железнодорожной линий, произвести ручную очистки от камыша и ила верхнего и нижнего бьефа с целью сохранности дорог. (Выполнено)

- С целью обеспечения сохранности прочности участков канала шириной  менее 150 см (разветвления №1,2,3 от начала канала с правой стороны), а также для  сохранности зеленого насаждения и инфраструктуры, и обеспечения безопасности при работе под линиями электропередач механических очистной техники не применять. (Выполнено)

- Очистить вододелители от ила и снять затворы (от начала канала до железной дороги для ремонта и реставрации до механической очистки канала исключительно ручным способом. (Выполнено)

- При восстановлении разрушенных бетонных участков канала отдельных местах использовать бетон марки не ниже М150. (Выполнено)

3. Ход выполнения работ по проекту

Работа консультанта была организована с учетом пожелания координатора проекта и планом осуществления проекта.

В феврале месяце 24, 25 числа консультант после ознакомления с задачами проекта и документацией выезжал на участок ирригационной системы, где планировалась восстановительные работы. После ознакомления с местностью, сопоставления местности со схемой ирригационной системы имеющихся в местных органах власти с участием координатора и исполнителей проекта провел встречу, где обсудив детали, предложил последовательность проведения восстановительных работ.

Повторный визит консультанта на участок была осуществлен 14.03.2005. Во время этого визита вместе с участниками проекта была осмотрена восстановленная часть системы (1510 м, Канал - Q), 300 метр от насосный станции, обсуждены ошибки, вопросы соблюдения техники безопасности.

Были даны рекомендации по привлекаемой техники,   по минимализации ущерба окружающей среде. Кроме визитов на местность проводилась консультации с исполнителями проекта во время их пребывания в г. Баку по вопросам возникающим в ходе реализации проекта.

С исполнителями проекта для дачи консультаций в не терпящих отлагательства случаях проводились консультации по телефону. По возможности оказывалось содействие исполнителям и по иным вопросам.

Рис.1 Канал  “Е ”  до очистки

В связи с тем, что участники проекта за счет привлечения внутренних резервов (людских и  финансовых) очистили более 8190 метров проводились постоянные консультации по телефону.

Бенефицарии проекта

Участком ирригационной системы пользуются жители села Ашагы Нохудлу с населением 700 человек (150 дворов), орошается более 200га  посевных земель и приусадебные хозяйства.

Была даны рекомендации по  последовательности выполнения работ по очистке каналов, типы специальной техники пригодной к использованию на конкретных участках системы. Работники были также проинформированы о правилах техники безопасности при выполнении работ вблизи дорог и электролиний, внутри населенных пунктов.

К началу работ канал работал на уровне ниже 30-40% своей пропускной способности, которая по нормативам должна быть 1,6 м3/сек.

Рис.2 Канал  “L”  до очистки

Отсутствие водозаборов ограничивает возможность управления системой. Исполнителями проекта были приняты к сведению рекомендации. За время работ не было несчастных случаев, а также не нанесено ущерба зеленым насаждениям вдоль системы, личным хозяйствам жителей села. Загрязнение земли илом вдоль системы было минимальным. Пропускная способность системы восстановлена на участках каналов “Q”, “L”, продолжается работы в каналах “ E  ”.

Рис. 3 Начало  канала  (100 м от насосной станции) до восстановления.

Вместе с тем рекомендовано восстановить систему водозаборов и затворов с целью рационального использования водных ресурсов и защиты населения, пахотной земель и личных хозяйств при повыщении уровня воды в ирригационной системах

Рис.4 Участки канала  ( Q ) с поврежденными затворами

Рекомендации и выводы консультанта выполнялись со стороны клиента с пониманием и полностью. Все рекомендации предлагались с учетом необходимости, реальных возможностей людских и финансовых ресурсов. Не одна рекомендация консультанта не было проигнорирована.

Участники проекта дополнительно были проинформированы о правилах эксплуатации ирригационной системы с целью сохранения её высокую пропускную способность и инструктированы по соблюдения правил набора и съема больших объемов воды при недостаточном наличии воды на каналах. Даны советы привлеченного дополнительно эксперта по имеющимся возможностям по реставрации затворов. А также оказано  содействие по составлению технической документации.

4. Рекомендации по дальнейшей поддержке

В дальнейшем есть необходимость консультациях по вопросам ремонта и восстановлении водозаборов и затворов если исполнителями будут привлечены дополнительные финансы для осуществления выше указанным мероприятиям.

Рис.5 Очищенный канал  “L” точки 2-3

5. Заключение.

Заключение хочу отметить, что проект выполняется на высоком уровне,   решив одну из основных проблем стоящий на пути устойчивого развития сообщества.

Хочу отметить, что  жители села и муниципалитет активно и безвозмездно участвуют в проведении очистительных работ.

Для  рационального  использования  водных ресурсов,  которые играют важную роль развития сельского хозяйства  села Нохудлу рекомендовано ускорить  реставрацию всех имеющихся затворов.

Консультант по проекту                           /Огтай Салимов/