С П И С О К

рекомендаций, выданных консультантом IMC по проекту NS-AZ-04-656

«Пилотный проект по оздоровлению засоленных земельЗарата » Х.Ф.Джафаровым в ходе визита на объект 25 июня 2005 года

Во время нахождения на участке выращивания овощей (томаты) вблизи населенного пункта Зарат Сиазаньского района я ознакомился с существующей ситуацией и рабочим планом по проведению ирригационных мериоприятий на выделенном участке общей площадью 2,0 га. Судя по морфологическим признакам почв, объект находится на слабозасоленных и слабосоленцоватых землях.

Ирригационная сеть объекта состоит из подводящего и участкового каналов на земляном русле, временных оросителей и борозд. Источником орошения является вода Самур-Апшеронского магистрального канала. С целью отвода подземных-грунтовых вод по краям участка построены 2 мелкие дрены и собиратель устьевой части его. Глубина дрен 0,6-1,0 м, длина каждой по 250 м. Конфигурация участка трапецидальной формы, в истоковой части ширина его порядка 60 м, а в устьевой части около 200 м. Участок состоит из 9 продольных полос, между которыми нарезаны временные оросительные каналы протяженностью, равной длине участка. В день моего визита примерно на  половине участка была посажены  томаты сортов «Титан» и «Волгоградский».

После подробного ознакомления на месте с ситуацией оказана консультативная поддержка и выданы следующие рекомендации:

1.Откосы построенных мелких дрен являются вертикальными, во избежания разрушений следует их преобразовать на пологие.

2. До появления воды в дренах, русло их необходимо очистить от глыб и засорения.

3. Поливы засеянных саженцов томатов следует осушествлять в утреннее и вечернее время.

4. Подача поливной воды в борозды производить одновременно в обе стороны временных оросительных каналов.

5. Подачу поливной воды из временного оросителя в борозды осушествить поливными трубочками.

6. Перемычки на временных оросительных каналах образовывать переносными щитами, изготовленные из досок или же металлических листов.

7. При дальнейших посадках практиковать размешение саженцов на дне борозд и на их откосах.

8. По ходу работ на объекте вручную срезать микроповышения и засыпать срезанной почвой микропонижения.

9. В конце вегетации на посевах наметить контуры засоленных и соленцоватых пятен, отобрать образцы почв на химанализ по горизонтам 0-10, 10-20, 20-40 и 40-60 см.

10. После уборки урожая с внесением большой дозы навоза и подачей повышенной поливной нормы на намеченных пятнах, на участке произвести посев озимого ячменя с последующим подсевом подпокровной люцерны.

Консультант:                               Джафаров Х.Ф.