وزارت جهاد کشاورزی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

با همکاری

برنامه محیط زیست دریای خزر CEP

)مطالعه موردی (HAB

بررسی  شکوفایی مضر جلبکی

در

حوزه جنوب غربی  دریای خزر

پاییز 1385

| صفحه | فهرست |
| --- | --- |
| 1 | مقدمه |
| 2 | اهداف |
| 3 | مراحل زمانی انجام طرح |
| 3 | عملکرد فنی طرح |
| 4 | بحث و نتایج |
| 4 | رژیم حرارتی آب |
| 5 | شوری |
| 5 | کلروفیل a |
| 5 | مواد مغذی |
| 6 | فیتو پلانکتون |
| 7 | وقوع بلوم جلبکی Hetrocapsa |
| 8 | تصویر Hetrocapsa |
| 9 | جداول فیتوپلانکتون |
| 12 | جداول فیزیکو و شیمیایی |

بررسی شکوفائی جلبکی در جنوب غربی دریای خزر

مقدمه

دریای خزر بزرگترین دریاچه بسته دنیا با مساحت 386400 کیلومتر مربع و 7250 کیلو متر خط ساحلی تحت فشار شدید تهدیدهای زیست محیطی از قبیل تغییرات سطح اب دریای خزر، صید بیش از حد مجاز، خطر ورود آبزیان مهاجم، آلودگیهای صنعتی، کشاورزی و شهری قرار دارد و اکثر کشورهای ساحلی دریای خزر در حال توسعه می باشند. سواحل جنوبی ایران با حوزه آبریزی حدود 17700 کیلومتر مربع که در بر گیرنده 7 درصد حوزه آبریز دریای خزر می باشد، حدود 5 درصد از آبهای ورودی به دریای خزر را تامین می نماید. افزایش جمعیت در کل حوزه آبریز دریای خزر که از ملاحظات زیست محیطی ضعیفی بر خوردار می باشد، حیات آبزیان را  در ذریای خزر مورد تهدید قرار می دهد.

در شهريور ماه سال 1384 شكوفايي بي سابقه جلبكي در آبهاي غربي، مركزي و ساحلي ايران در درياي خزر مشاهده و لكه حاصل، فيلم برداري و گزارش گردید. نتایج این گزارش ها ، جلبك تشكيل دهنده شكوفايي را سيانوفيسه معرفي نمودند. که قبلا در دریای خزر مشاهده نشده بود. جنس جلبك تشكيل دهنده اين لكه بزرگ توسط مؤسسه تحقيقات شيلات ايران Nodularia شناسايي و در روزنامه جام جم و نيز در سايت مؤسسه منعكس گرديد.

بر اساس گزارش هاي محدودي كه توسط مؤسسه تحقيقات شيلات ايران تهيه گرديد ، شكوفايي جلبكي ابتدا در آبهاي شمال غربي گيلان مشاهده و سپس به سمت بندرانزلي  و بندر نوشهر حركت نموده است.

علل تشكيل اين لكه عظيم جلبكي شناخته شده نيست ولي براي شكوفا شدن جلبك هاي سيانوفيسه عوامل مختلف و پيچيده اي مي بايست در آب وجود داشته باشد از جمله می توان حضور آلاينده ها ، مواد مغذي فراوان و دماي مناسب آب براي تكثير و توليد مثل سريع اين جلبك هاي سبز- آبي را نام برد.

لكه جلبكي مشاهده شده بسيار گسترده بوده و در انزلي و نوشهر به وسعت 150 كيلومتر مربع ديده شده است. آرامش دريا و دماي مناسب 25 درجه سانتيگراد آب نيز در تشكيل اين لكه جلبكي مؤثر بوده است.

گزارش هاي تهيه شده توسط مراكز و پژوهشكده هاي مختلف مؤسسه تحقيقات شيلات بيشتر معطوف به شناسايي جنس بلوم تشکیل دهنده  و تأثيرات آن بر اكوسيستم درياي خزر بوده است. در اين گزارش ها احتمال بروز مجدد اين شكوفايي ها مطرح گرديده است. با همه تلاش علمي بكار برده شده براي بررسي فيزيكوشيميايي آب و انداره گيري هاي زيستي لكه حاصل از شكوفايي جلبكي ، هيچگونه اقدامی براي شناسایی عوامل بروز شكوفايي جلبكي انجام نگرفته است.

در ايران وجود شكوفايي مضر جلبكي در درياي خزر قبلاً گزارش نشده ولي در تالاب انزلي اين مسئله وجود داشته كه مطالعات محدودی در قالب پایان نامه های دانشجويي بررسی گردیده است . و همچنین در درياي عمان و خليج فارس نيز چنين  شكوفايي جلبکی بوقوع پیوسته كه متاسفانه در آنجا نیز مطالعات خاصي انجام نپذیرفته است. عدم توچه ویژه به شکوفایی جلبکی ایجاد شده در ایران  احتمالا بعلت  برجا نگذاشتن آثار منفی ظاهری نظیر مرگ و میر آبزیان و یا مخاطرات انسانی بوده است. در كشورهاي مختلف دنيا خصوصاً در امريكا و اروپا مواد مغذي زیادی ناشی از  فاضلابهاي كشاورزي، صنعتی و شهري وارد دريا ميشود که مکررا منجر به شكوفايي جلبکی  میگردد. پايش شكوفايي در كشورهاي آمريكا، اسپانيا، فرانسه، انگلستان، ايتاليا و يونان بصورت مستمر با هدف  كنترل تأثيرات منفي شكوفايي جلبکی بر محیط زیست دریایی  انجام مي پذیرد.

وقوع  شكوفايي جلبکی در دریای خزر  حائظ اهمیت بوده  و نشان دهنده يك اعلام خطر ديگر زيست محيطي برای درياي خزرمیباشد. ممكن است شكوفايي جلبكي با وقوع دیگر پدیده های دیگر درياي خزر ، مثل مرگ و مير دسته جمعي فك ها و ماهيان درياي خزر و كاهش سريع ذخاير ماهيان خاویاری  اين دريا ، در ارتباط باشد.

در تحقيق حاضر وضعيت فيتوپلانكتون ها، مواد مغذي، اكسيژن محلول، دماي آب، كلروفيل a و شفافيت آب در چهار خط عمود به ساحل از آستارا تا كياشهر  مورد بررسي قرار گرفته  تا تغییرات آنها در ارتباط با شکوفایی جلبکی مشخص گردد.

اهداف

- بررسي روند تغییرات زمانی وجغرافیایی فيتوپلانكتون ها و مواد مغذي با تاکید بر شکوفایی جلبکی.

- شناسايي گونه های جلبکی در صورت ایجاد شکوفایی جلبکی و برآورد فراواني و پراكنش آن.

- شناسايي مواد سمي توليد شده در صورت ایجاد شکوفایی جلبکی.

- اندازه گيري عوامل فيزيكي و شيميايي آب شامل دماي آب، PH ، اكسيژن محلول ، شفافيت آب، مواد مغذي(P, N, Si) ، كلروفيل a و شوري.

مراحل زمانی انجام طرح

| زمان بندي مراحل جراي طرح | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تداركات و پشتيباني | * | * | * |  |  |  |  |
| گشت 1 و 2 و 3 |  | * | * |  |  |  |  |
| گشت 4 و 5 |  |  |  | * |  |  |  |
| آناليز فاكتورهاي غير زيستي نمونه هاي آب |  | * | * | * |  |  |  |
| آناليز فاكتورهاي زيستي نمونه هاي آب |  | * | * | * | * | * |  |
| گزارش مقدماتي |  |  |  | * |  |  |  |
| تجزيه و تحليل داده ها |  |  |  | * | * |  |  |
| گزارش نهايي |  |  |  |  |  |  | * |

جدول 1 : زمان بندي مراحل اجراي طرح

عملکرد فنی طرح

گشت اول مطالعاتي براي نمونه برداري آب از سه عمق 20، 50 و 100 متر از چهار لاين مطالعاتي در تاریخ 28/6/85 از لاين بندرانزلي شروع و در تاريخ   31/6/85 در ليسار پايان پذيرفت.

گشت دوم از تاريخ 9/7/85 از لاين كياشهر شروع و در تاريخ 16/7/85 در لاين ليسار پايان پذيرفت.

گشت سوم از تاريخ 13/8/85 از لاين كياشهر شروع شده و از لاين بندرانزلي در 14/8/85 نيز نمونه برداري صورت پذيرفت ، بدليل كولاك بودن دريا نمونه برداري از ديگر لاين هاي مطالعاتي هنوز صورت نپذيرفته است.

تنها دليل انجام نپذيرفتن گشتهاي دريائي شرايط نامناسب جوي و كولاك بودن دريا بوده است.

عمليات آزمايشگاهي بدنبال نمونه برداري در آزمايشگاه صورت پذيرفته و اطلاعات هيدروشيمي كاملاً حاصل گشته و نمونه هاي فیتو پلانکتونی  دوراول و دوم گشت هاي دريايي شناسائي و تعيين بيوماس گرديدند دور اول اطلاعات در اين گزارش مورد بررسی مقدماتی قرار گرفته و اطلاعات كامل و تجزيه تحليل نمونه ها در گزارش نهايي لحاظ خواهد شد.

بحث و نتایج

رژيم حرارتي آب

دمای آب يكي از عوامل مهم در متابوليسم حياتي آبزیان محسوب مي گردد. رژیم حرارتی در درياي خزر يكي از عوامل اصلي چرخش آب مي باشد. در گشتهاي مطالعاتي در  اعماق 100 متر دماي آب در سطوح مختلف اندازه گيري گردید. و نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه اختلاف دما بين سطوح مختلف آب قابل ملاحظه بوده و در مناطق مختلف روند تغييرات از سطح به عمق متفاوت مي باشد. در منطقه ليسار ترموكلاين بين عمق 20 متر تا 35  با اختلاف دماي 10 درجه سانتيگراد تشكيل مي گردد در آستارا بين عمق 30 و 35 با اختلاف دماي شش درجه سانتيگراد و در بندرانزلي بين عمق 40 تا 45 با اختلاف دماي 9 درجه سانتيگراد و در كياشهر بين عمق 30 تا 40 با اختلاف دماي 13 درجه سانتيگراد بوجود مي آيد. وجود ترموكلاين و فاصله آن از سطح آب در فعاليت بيولوژيك و مقدار مواد مغذي قابل دسترسي موثر مي باشد فلذا در اعماق پائينتر از ترموكلاين فعاليت بيولوژيك  نسبت به سطح كاهش مییابد.

شکل 1 : تغییرات درجه حرارت در مناطق مختلف

شوری

مقدار شوري آب در مناطق مطالعاتي (جداول 9-7) بين 26/9 گرم در ليتر تا حداكثر 67/12 گرم در ليتر متغير بوده است. كمترين مقدار در عمق 20 متر بندرانزلي ثبت گرديد كه بنظر ميرسد تحت تاثير آبهاي شيرين و ورود از كانال موج شكن بوده است. و مقدار حداكثر شوري نيز در عمق صد متر بندرانزلي و 50 متر ليسار مشاهده مي شود. مقادير شوري در سواحل درياي خزر عامل موثر در چگونگي جريانات آبي و شناخت و شرايط هيدروشيمي آب محسوب مي گردد.

كلروفيل a

غلظت كلروفيل a (جداول 9-7) كه شاخصي از ذیتوده توليدكنندگان اوليه فيتوپلانكتون مي باشد در اين مطالعات مورد توجه قرار گرفت غلظت كلروفيل a در سه دور اندازه گيري بين حداقل 71/2 ميكروگرم در ليتر در  عمق 20 متری لیسار و حداكثر 25/35 ميكروگرم در ليتر در عمق 20 متري بندرانزلي متغير بوده است. اين بررسيها نشان ميدهد که آبهاي شيرين رودخانه سفيدرود و حوزه آبريز تالاب انزلي نقش عمده اي در فعاليت بيولوژيكي سواحل جنوبي درياي خزر دارا مي باشند. مقادير كلروفيل a ثبت شده در این طرح  در مقايسه با بررسيهاي سال 1373 (غلظت كلروفيل a  بین 56/0 تا34/1 ميكروگرم در ليتر) بسيار بالاتر بوده و بازگو كننده تغييرات جدي در محيط زيست سواحل درياي میباشدکه نياز به بررسي و تحقيق بيشتر و دقيقتر دارد.

مواد مغذي

غلظت  مواد مغذي نيتروژن و فسفر (جداول 9-7) در سواحل درياي خزر نسبتاً بالا مي باشد غلظت نيتروژن كل  بين حداقل  31/2 تا 335/2 میلیگرم بر لیتر در عمق 20 متري بندرانزلي متغير مي باشد. همزماني افزايش نيتروژن كل با كاهش شوري در اين ايستگاه گويای اين واقعيت است كه حجم زيادي از آب شيرين از تالاب انزلي به ساحل دريا تزريق شده است كه اين پديده در مقدار بالاي غلظت فسفر بمیزان 5/0 ميليگرم در ليتر و كلروفيل a  25/35 ميكروگرم در ليتر شايان توجه مي باشد.

روند تغييرات افقي غلظت نيتروژن كل در ليسار و آستارا نشان میدهد که  برخلاف بندرانزلي و كياشهر با دور شدن از ساحل بر غلظت نيتروژن كل افزوده مي گردد. غلظت  نيتروژن كل در عمق 20 متري از ساحل 593/0 و در عمق 100 متري  589/0 میلیگرم بر لیتر مي باشد.و در گشت دوم  اختلاف غلظت نيتروژن كل با دور شدن از ساحل بيشتر شده بطوريكه از 282/0 میلیگرم بر لیتر در عمق 20 متري به 463/0 میلیگرم بر لیتر افزايش مي يابد. و در خصوص غلظت فسفر نيز اين روند تكرار مي گردد.فلذا عوامل تاثير گذار بر اين روند بايستي بدقت مورد بررسي قرار گيرد.

غلظت فسفر كل از حداقل 026/0 تا حداكثر 500/0 میلیگرم بر لیتر متغير بوده است بيشترين مقدار فسفر در سواحل بندرانزلي و بندركياشهر ثبت گرديد.

نسبت N/P مشخصه ايست كه ميتوان بر مبناي آن عوامل محدود كننده رشد توليد كنندگان اوليه را تعيين نمود مقدار اين نسبت در پلانكتونهاي متفاوت ميباشد. حداكثر مقدار 7 به 1 (7:1)  مي باشد فلذا چنانچه نيتروژن كمتر از 7 باشد ميتواند بعنوان عامل محدود كننده مطرح باشد. نسبت N/P در نتايج بدست آمده از 8/2 تا 1/17 متغير بوده است. حداقل مقدار در آستارا و حداکثر آن در ليسار ثبت گرديده که ميانگين كل بالاتر از 7 ميباشد.

فيتوپلانكتون

فيتوپلانكتونها حلقه اوليه در زنجيره غذايي اكوسيستمهاي آبي محسوب مي گردند كه نسبت به شرايط محيطي بسيار حساس مي باشد. در كشت اول در سايتهاي مطالعاتي غرب جنوب درياي خزر (جداول 6-2) مجموعاً 34 گونه فيتوپلانكتون از پنج شاخه سيانوفيتا (6گونه)، كريزوفيتا (15گونه)، پيروفيتا (7گونه)، كلروفيتا (4گونه) و اگلونوفيتا (2گونه) شناسائي گرديد.كه نسبت به سال 1373 با تركيب گونه اي سيانوفيتا (9گونه)، كريزوفيتا(33گونه) ، پيروفيتا(11گونه)، كلروفيتا(9گونه) و اگونوفيتا(4گونه) و در مجموع 66 گونه (مركز تحقيقات استان مازندران 74-1373) تفاوت چشمگيري دارد. شاخه كريزوفيتا در اين كشت با 15 گونه بيشترين گونه فيتوپلانكتوني را نسبت به شاخه هاي ديگر داشته كه اين نسبت در مطالعات گذشته نيز گزارش گرديد (علي كنجيان 1382 ، مركز تحقيقات استان مازندران 1383 ) بنابراين از نظر تعداد گونه های مشاهده شده  نسبت به سالهاي گذشته كاهش نشان ميدهد و در خصوص شاخه هاي ديگر نيز تعداد گونه هاي فيتوپلانكتوني مشاهده شده نسبت به سال 83 و 85 كاهش قابل ملاحظه داشته است.

گونه فيتوپلانكتوني Nodularia harveyana كه در اواخر تابستان 1384 بلوم نموده بود، در سال 1383 نيز در سواحل استان گيلان گزارش شده بود (مركز تحقيقات استان مازندران 74-1373)،  اما در ترکیب گونه ایی فیتو پلانکتونهای این بررسيها مشاهده نگرديد. تركيب و تعداد گونه هاي پلانكتوني در نواحي چهارگانه مورد مطالعه تفاوت داشته است. ناحيه بندرانزلي با 22 گونه از پنج شاخه فيتوپلانكتوني بيشترين گونه پلانكتوني را داشته و سپس كياشهر با 16 گونه وليسار با 8 گونه وآستارا با كمترين مقدار 7 گونه در رده بعدي قرار مي گيرند. ورود آبهاي شيرين به مناطق بندرانزلي و كياشهر از طريق كانال موج شكن و رودخانه سفيدرود به دريا و نزديكتر بودن مناطق عميق دريا به ساحل در مناطق ميتواند عامل عمده افزايش گونه هاي پلانكتوني در اين نواحي باشد. گونه cyclotella menenghiniona با مقدار 89400000 عدد و ذیتوده mg/l 894 از شاخه كريزوفيتا بشترين مقدار ذیتوده را نسبت به گونه ها ديگر داشته است.

وقوع بلوم جلبكي   Hetrocapsa

پديده قابل ملاحظه اي كه در چهاردهم مهر ماه 1385 مشاهده گرديد وقوع بلوم جلبكي خارج از ايستگاه هاي مطالعاتي بوده كه در سواحل بندرانزلي از كانال موج شكن تا شهرستان حسن رود به عمق  300 متر از ساحل  را در برگرفته بود بگونه اي كه رنگ آب قهوه اي متمايل به قرمز گشته بود (شکل 2). به منظور بررسی رنگ قرمز آب دریا نمونه برداري صورت پذيرفت و پس از بررسي مشخص گرديد كه رنگ قرمز آب ناشی از  وقوع يك نوع بلوم جلبکی یا Red tide در اين ناحيه مي باشد كه توسط جلبكي با جنس Heterocapsa از شاخه Pyrrophyta ، رده Dinophceae ، راسته Peridiniales و خانواده Peridinaceae بوجود آمده است. اين جنس بيشتر در آبهاي لب شور مشاهده شده و عمر كوتاهي دارد و در مقابل محلولهای تثبیت کننده بسيار حساس می باشد و ديواره سلولی آن در محلول فرمالين بسيار رقيق بسرعت تجزيه مي گردد. اين جنس در نمونه هايي كه توسط فرمالين تثبیت مي گردند قابل شناسائي نمي باشد.

قابل توجه است که اين حادثه پس از ايجاد سيلاب از حوزه آبريز تالاب بندر انزلی صورت پذيرفته  بطوريكه گياه آزولا كه توسط سيلاب به سواحل دريا انتقال يافته در منطقه تحت پوشش شكوفائي جلبك كاملاً مشاهده ميگردد. پديده ايجاد شده پس از سه روز بتدريج ناپديد گرديد.

جدول 2 : گونه های فیتوپلانکتون شاخه Pyrrophyta   در چهار منطقه مطالعاتی

| کدنمونه | Phylum | نام گونه | تعداد درمتر مکعب | بیوماس،mg/m3 | نام ایستگاه | عمق به متر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Pyrrophyta | Exuviella cordata | 27600000 | 55.2 | Anzali | 20 |
| 81 | Pyrrophyta | Gymnodinium variabile | 1200000 | 2.4 | Anzali | 20 |
| 64 | Pyrrophyta | Exuviella cordata | 3200000 | 6.4 | Anzali | 50 |
| 64 | Pyrrophyta | Exuviella cordata | 800000 | 1.6 | Anzali | 100 |
| 64 | Pyrrophyta | Exuviella cordata | 7000000 | 14 | Kiashahr | 20 |
| 64 | Pyrrophyta | Exuviella cordata | 4000000 | 8 | Kiashahr | 50 |
| 168 | Pyrrophyta | Prorocentrum scutellum | 800000 | 26.4 | Kiashahr | 50 |
| 393 | Pyrrophyta | Peridinium sp | 800000 | 9.6 | Kiashahr | 100 |
| 64 | Pyrrophyta | Exuviella cordata | 1600000 | 3.2 | Kiashahr | 100 |
| 64 | Pyrrophyta | Exuviella cordata | 22400000 | 44.8 | Astara | 20 |
| 64 | Pyrrophyta | Exuviella cordata | 2400000 | 4.8 | Astara | 50 |
| 64 | Pyrrophyta | Exuviella cordata | 1000000 | 2 | Astara | 100 |
| 70 | Pyrrophyta | Glenodinium lenticula | 1000000 | 4 | Astara | 100 |
| 64 | Pyrrophyta | Exuviella cordata | 3000000 | 6 | Lisar | 20 |
| 156 | Pyrrophyta | Peridinium latum | 1000000 | 30 | Lisar | 50 |
| 73 | Pyrrophyta | Goniaulax digitale | 1000000 | 12 | Lisar | 100 |

جدول 3 : گونه های فیتوپلانکتون شاخه Chlorophyta     در چهار منطقه مطالعاتی

| کدنمونه | Phylum | نام گونه | تعداد درمتر مکعب | بیوماس،mg/m3 | نام ایستگاه | عمق به متر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | Chlorophyta | Crucigenia tetrapedia | 2400000 | 0.024 | Anzali | 20 |
| 173 | Chlorophyta | Scenedesmus quadricauda | 2400000 | 1.44 | Anzali | 20 |
| 13 | Chlorophyta | Ankistrodesmus acicularis | 1200000 | 0.64 | Anzali | 20 |
| 392 | Chlorophyta | Sceletonema costatum | 7200000 | 2.16 | Kiashahr | 50 |

جدول 4 : گونه های فیتوپلانکتون شاخه Cyanophyta     در چهار منطقه مطالعاتی

| کدنمونه | Phylum | نام گونه | تعداد درمتر مکعب | بیوماس،mg/m3 | نام ایستگاه | عمق به متر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | Cyanophyta | Oscillatoria sp | 60600000 | 13.69 | Anzali | 20 |
| 151 | Cyanophyta | Oscillatoria limosa | 600000 | 0.135 | Anzali | 20 |
| 11 | Cyanophyta | Anabaenopsis cunningtonii | 13800000 | 33.12 | Anzali | 20 |
| 94 | Cyanophyta | Lyngbya sp | 600000 | 0.24 | Anzali | 20 |
| 180 | Cyanophyta | Spirulina laxissma | 800000 | 1.04 | Anzali | 50 |
| 152 | Cyanophyta | Oscillatoria sp | 4000000 | 0.9 | Anzali | 50 |
| 152 | Cyanophyta | Oscillatoria sp | 800000 | 0.18 | Anzali | 100 |
| 152 | Cyanophyta | Oscillatoria sp | 27000000 | 6.1 | Kiashahr | 20 |
| 152 | Cyanophyta | Oscillatoria sp | 16800000 | 3.79 | Kiashahr | 50 |
| 152 | Cyanophyta | Oscillatoria sp | 4000000 | 0.9 | Astara | 50 |
| 152 | Cyanophyta | Oscillatoria sp | 1000000 | 0.226 | Lisar | 50 |

جدول 5: گونه‌های فیتوپلانکتون شاخه Chrysophyta در چهار منطقه

| کدنمونه | Phylum | نام گونه | تعداد درمتر مکعب | بیوماس،mg/m3 | نام ایستگاه | عمق به متر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Chrysophyta | Cyclotella menenghiniana | 89400000 | 894 | Anzali | 20 |
| 83 | Chrysophyta | Gyrosigma attenuatum | 1200000 | 57.6 | Anzali | 20 |
| 99 | Chrysophyta | Melosira varians | 1200000 | 4.8 | Anzali | 20 |
| 191 | Chrysophyta | Thalassionema nitzschiodes | 8400000 | 6.37 | Anzali | 20 |
| 187 | Chrysophyta | Synedra ulna | 600000 | 3.6 | Anzali | 20 |
| 28 | Chrysophyta | Chaetoceros sp | 600000 | 0.271 | Anzali | 20 |
| 125 | Chrysophyta | Nitzschia acicularis | 8400000 | 8.4 | Anzali | 20 |
| 136 | Chrysophyta | Nitzschia reversa | 2400000 | 2.4 | Anzali | 20 |
| 140 | Chrysophyta | Nitzschia sp | 600000 | 1.2 | Anzali | 20 |
| 191 | Chrysophyta | Thalassionema nitzschiodes | 3200000 | 4.24 | Anzali | 50 |
| 125 | Chrysophyta | Nitzschia acicularis | 800000 | 0.8 | Anzali | 50 |
| 142 | Chrysophyta | Nitzschia tenirustris | 800000 | 1.36 | Anzali | 50 |
| 191 | Chrysophyta | Thalassionema nitzschiodes | 4800000 | 4.37 | Anzali | 100 |
| 136 | Chrysophyta | Nitzschia reversa | 800000 | 0.8 | Anzali | 100 |
| 197 | Chrysophyta | Thalassiosira sp | 800000 | 5.3 | Anzali | 100 |
| 48 | Chrysophyta | Cyclotella menenghiniana | 21000000 | 210 | Kiashahr | 20 |
| 392 | Chrysophyta | Sceletonema costatum | 12000000 | 3.6 | Kiashahr | 20 |
| 191 | Chrysophyta | Thalassionema nitzschiodes | 13000000 | 17.26 | Kiashahr | 20 |
| 83 | Chrysophyta | Gyrosigma attenuatum | 8000000 | 384 | Kiashahr | 20 |
| 125 | Chrysophyta | Nitzschia acicularis | 47000000 | 47 | Kiashahr | 20 |
| 136 | Chrysophyta | Nitzschia reversa | 1000000 | 1 | Kiashahr | 20 |
| 142 | Chrysophyta | Nitzschia tenirustris | 2000000 | 3.4 | Kiashahr | 20 |
| 191 | Chrysophyta | Thalassionema nitzschiodes | 17600000 | 23.37 | Kiashahr | 50 |
| 125 | Chrysophyta | Nitzschia acicularis | 50400000 | 50.4 | Kiashahr | 50 |
| 54 | Chrysophyta | Diatoma volgare | 1600000 | 10.85 | Kiashahr | 50 |
| 48 | Chrysophyta | Cyclotella menenghiniana | 13600000 | 136 | Kiashahr | 50 |
| 83 | Chrysophyta | Gyrosigma attenuatum | 800000 | 38.4 | Kiashahr | 50 |
| 48 | Chrysophyta | Cyclotella menenghiniana | 800000 | 8 | Kiashahr | 100 |
| 392 | Chrysophyta | Sceletonema costatum | 800000 | 0.24 | Kiashahr | 100 |
| 125 | Chrysophyta | Nitzschia acicularis | 11200000 | 11.2 | Kiashahr | 100 |
| 191 | Chrysophyta | Thalassionema nitzschiodes | 2400000 | 3.18 | Astara | 20 |
| 191 | Chrysophyta | Thalassionema nitzschiodes | 11200000 | 14.87 | Astara | 50 |
| 48 | Chrysophyta | Cyclotella menenghiniana | 16800000 | 168 | Astara | 50 |
| 125 | Chrysophyta | Nitzschia acicularis | 1600000 | 1.6 | Astara | 50 |
| 191 | Chrysophyta | Thalassionema nitzschiodes | 11000000 | 14.6 | Astara | 100 |
| 125 | Chrysophyta | Nitzschia acicularis | 1000000 | 1 | Astara | 100 |
| 191 | Chrysophyta | Thalassionema nitzschiodes | 5000000 | 6.64 | Lisar | 20 |
| 48 | Chrysophyta | Cyclotella menenghiniana | 9000000 | 90 | Lisar | 20 |
| 191 | Chrysophyta | Thalassionema nitzschiodes | 7000000 | 9.29 | Lisar | 50 |
| 48 | Chrysophyta | Cyclotella menenghiniana | 12000000 | 120 | Lisar | 50 |
| 125 | Chrysophyta | Nitzschia acicularis | 3000000 | 3 | Lisar | 50 |

جدول 6 : گونه های فیتوپلانکتون شاخه Euglenophyta    در چهار منطقه مطالعاتی

| کدنمونه | Phylum | نام گونه | تعداد درمتر مکعب | بیوماس،mg/m3 | نام ایستگاه | عمق به متر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Euglenophyta | Euglena viridis | 1800000 | 14.4 | Anzali | 20 |
| 197 | Euglenophyta | Trachelomonas sp | 800000 | 5.3 | Astara | 20 |
| 197 | Euglenophyta | Trachelomonas sp | 3000000 | 19.9 | Lisar | 50 |

جدول 7 : نتایج (گشت اول) تجزیه پارامترهای فیزیکی و شیمیائی آب دریا (طرح بلوم جلبکی)

|  |  |  |  | mg/l |  |  |  |  | آستارا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ایستگاه | NO2 | NO3 | NH4 | T.N | PO4 | T.P | SiO2 | شوری (PPT ) | کلروفیل ug/l) a) |
| 20 متری | 0.001 | 0.03 | 0.007 | 0.609 | 0.018 | 0.051 | 0.09 | 12.62 | 3.68 |
| 50 متری | 0.006 | 0.029 | 0.005 | 0.546 | 0.017 | 0.056 | 0.09 | 12.62 | 4.86 |
| 100 متری | 0.0007 | 0.032 | 0.003 | 0.507 | 0.033 | 0.054 | 0.1 | 12.62 | 3.41 |
|  |  |  |  | mg/l |  |  |  |  | لیسار |
| ایستگاه | NO2 | NO3 | NH4 | T.N | PO4 | T.P | SiO2 | شوری (PPT ) | کلروفیل ug/l) a) |
| 20 متری | 0.001 | 0.028 | 0.004 | 0.589 | 0.02 | 0.051 | 0.081 | 12.62 | 2.71 |
| 50 متری | 0.0009 | 0.016 | 0.005 | 0.542 | 0.022 | 0.048 | 0.084 | 12.67 | 4.07 |
| 100 متری | 0.0009 | 0.022 | 0.004 | 0.593 | 0.023 | 0.074 | 0.09 | 12.63 | 2.91 |
|  |  |  |  | mg/l |  |  |  |  | بندر انزلی |
| ایستگاه | NO2 | NO3 | NH4 | T.N | PO4 | T.P | SiO2 | شوری (PPT ) | کلروفیل ug/l) a) |
| 20 متری | 0.002 | 0.036 | 0.011 | 2.335 | 0.036 | 0.5 | 0.387 | 9.26 | 35.25 |
| 50 متری | 0.001 | 0.028 | 0.009 | 0.707 | 0.031 | 0.215 | 0.115 | 12.35 | 7.92 |
| 100 متری | 0.0007 | 0.025 | 0.008 | 0.637 | 0.027 | 0.062 | 0.273 | 12.66 | 8.69 |
|  |  |  |  | mg/l |  |  |  |  | کیاشهر |
| ایستگاه | NO2 | NO3 | NH4 | T.N | PO4 | T.P | SiO2 | شوری (PPT ) | کلروفیل ug/l) a) |
| 20 متری | 0.0007 | 0.013 | 0.006 | 0.687 | 0.004 | 0.071 | 0.22 | 12.43 | 17.39 |
| 50 متری | 0.0007 | 0.014 | 0.005 | 0.815 | 0.004 | 0.088 | 0.21 | 12.47 | 12.47 |
| 100 متری | 0.001 | 0.027 | 0.003 | 0.596 | 0.005 | 0.063 | 0.27 | 12.45 | 8.89 |

جدول 8 : نتایج (گشت دوم) تجزیه پارامترهای فیزیکی و شیمیائی آب دریا (طرح بلوم جلبکی)

|  |  |  |  | mg/l |  |  |  |  | آستارا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ایستگاه | NO2 | NO3 | NH4 | T.N | PO4 | T.P | SiO2 | شوری (PPT ) | کلروفیل ug/l) a) |
| 20 متری | n.d | 0.005 | 0.009 | 0.276 | 0.038 | 0.056 | 0.126 | 12.41 | 5.46 |
| 50 متری | n.d | 0.007 | 0.008 | 0.231 | 0.018 | 0.082 | 0.098 | 12.58 | 9.69 |
| 100 متری | n.d | 0.009 | 0.006 | 0.286 | 0.013 | 0.069 | 0.095 | 12.62 | 7.55 |
|  |  |  |  | mg/l |  |  |  |  | لیسار |
| ایستگاه | NO2 | NO3 | NH4 | T.N | PO4 | T.P | SiO2 | شوری (PPT ) | کلروفیل ug/l) a) |
| 20 متری | n.d | 0.009 | 0.007 | 0.282 | 0.01 | 0.026 | 0.131 | 12.44 | 6.4 |
| 50 متری | 0.001 | 0.015 | 0.005 | 0.501 | 0.007 | 0.032 | 0.088 | 12.57 | 4.85 |
| 100 متری | n.d | 0.006 | 0.007 | 0.463 | 0.005 | 0.027 | 0.079 | 12.58 | 6.8 |
|  |  |  |  | mg/l |  |  |  |  | بندر انزلی |
| ایستگاه | NO2 | NO3 | NH4 | T.N | PO4 | T.P | SiO2 | شوری (PPT ) | کلروفیل ug/l) a) |
| 20 متری | 0.002 | 0.009 | 0.018 | 0.57 | 0.019 |  | 0.29 | 12.45 | 10.14 |
| 50 متری | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.554 | 0.028 |  | 0.101 | 12.53 | 4.64 |
| 100 متری | n.d | 0.005 | 0.008 | 0.525 | 0.021 |  | 0.042 | 12.58 | 3.3 |
|  |  |  |  | mg/l |  |  |  |  | کیاشهر |
| ایستگاه | NO2 | NO3 | NH4 | T.N | PO4 | T.P | SiO2 | شوری (PPT ) | کلروفیل ug/l) a) |
| 20 متری | 0.002 | 0.007 | 0.008 | 0.669 | 0.018 |  | 0.161 | 12.35 | 5.7 |
| 50 متری | n.d | 0.01 | 0.005 | 0.489 | 0.016 |  | 0.139 | 12.37 | 5.6 |
| 100 متری | n.d | 0.009 | 0.003 | 0.647 | 0.024 |  | 0.013 | 12.38 | 6.1 |

جدول 9 : نتایج (گشت دوم) تجزیه پارامترهای فیزیکی و شیمیائی آب دریا (طرح بلوم جلبکی)

|  |  |  |  | mg/l |  |  |  |  | بندر انزلی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ایستگاه | NO2 | NO3 | NH4 | T.N | PO4 | T.P | SiO2 | شوری (PPT ) | کلروفیل ug/l) a) |
| 20 متری | 0.001 | 0.013 | 0.023 | 0.49 | 0.03 | 0.062 | 0.474 | 11.52 | 18.27 |
| 50 متری | 0.002 | 0.009 | 0.02 | 0.542 | 0.036 | 0.051 | 0.035 | 12.46 | 5.54 |
| 100 متری | 0.003 | 0.011 | 0.013 | 0.493 | 0.04 | 0.064 | 0.05 | 12.67 | 6.66 |
|  |  |  |  | mg/l |  |  |  |  | کیاشهر |
| ایستگاه | NO2 | NO3 | NH4 | T.N | PO4 | T.P | SiO2 | شوری (PPT ) | کلروفیل ug/l) a) |
| 20 متری | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.549 | 0.018 | 0.061 | 0.183 | 12.18 | 15.75 |
| 50 متری | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.496 | 0.026 | 0.053 | 0.13 | 12.33 | 8.98 |
| 100 متری | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.648 | 0.029 | 0.051 | 0.124 | 12.34 | 9.88 |

# Text boxes

شکل 2 : بلوم جلبکی Heterocapsa  رنگ قهوای متمایل به قرمز Red tide همراه با پوشش آزولا دیده میشود14/7/1385